## Slide 1
decay.py
目的: 複数の指数関数緩和時間と定数ベースラインを持つ スペクトルの緩和時間解析
Files: Input: .xlsx file Output: Console
Function: (i) mode = plot: 緩和時間を推定する ・ 単一緩和近似 ・ Ridge/LASSO回帰 (ii) mode = fit: 非線形最小二乗によるフィッティング

## Slide 2
入力ファイル
x,yデータの入った.xlsxファイル
X, Yデータの列はLauncher.pyのダイアログで選択する
サンプル入力ファイル
[tkprog_X_path]\spectrum\decay.xlsx
f(x) = 0.3 + 0.1 exp(-t / 0.05) + 0.5 exp(-t / 0.2) + 0.2 exp(-t / 0.5)
τ = 0.05, 0.2, 0.5

## Slide 3
decay.py
[tkprog_XX]\spectrum\decay-extended.xlsx

## Slide 4
decay.py: mode = fit

## Slide 5
decay.py: mode = plot
f(t)
f(t) – log t
Ridge
LASSO回帰
b0
τ

## Slide 6
decay.py: mode = fit
非線形最小二乗回帰: 適当な初期値
初期値 収束値 精確値
b0 0.0 -0.026 0.3
τ1 0.1 2.1e-5 0.05
τ2 0.3 0.036 0.2
τ3 1.0 5.31 0.5
S2 = 18.5

## Slide 7
decay.py: mode = plot: 単一緩和近似
単一緩和近似: 局所的に f(t) = b0 exp(-t / τ) を非線形最小二乗回帰
τ
b0
τ = [0.064, 0.35] の外側の τ は 解析できない

## Slide 8
decay.py: mode = plot: Ridge/LASSO回帰係数
で展開
・ を均一分布させ、, , Ridge / LASSO回帰で決定
（？ ・ 基底関数 の値が一定になるように調整）
Ridge/LASSO係数: を線形で均一分布
を対数で均一分布
単一緩和近似より： τ = [0.064, 0.35]
LASSO回帰のピーク値
0.105
0.08
Ridge回帰のピーク値
0.05, 0.28, 2.0
0.001, 0.005, 0.049, 0.29, 1.9
精確値
0.05, 0.2, 0.5

## Slide 9
decay.py: mode = plot: Ridge/LASSO回帰係数
単一緩和近似より： τ = [0.06, 0.34]
τi の範囲を [0.03, 0.7] としてRidge/LASSO回帰
Ridge/LASSO係数: を線形で均一分布
を対数で均一分布
線形で均一分布
Ridge: 0.049, 0.24, 0.6
LASSO: 0.085
対数で均一分布
Ridge: 0.048, 0.22, 0.6
LASSO: 0.08
τi の推定値
0.05, 0.08, 0.22, 0.6
精確値
0.05, 0.2, 0.5

## Slide 10
decay.py: mode = plot: 単一緩和近似
τ
b0
τ1 = 0.06
τ3 = 0.3
τ2 = 0.2
初期値を単一緩和近似から推定
Ridge/LASSO回帰からの
τi の推定値
0.05, 0.08, 0.22, 0.6
精確値
0.05, 0.2, 0.5

## Slide 11
decay.py: mode = fit: Fitting cycle #1
初期値 収束値 精確値
b0 0.29 0.2999 0.3
τ1 0.08 0.06967 0.05
τ2 0.22 0.3944 0.2
τ3 0.6 0.5817 0.5
S2 = 0.139
非線形最小二乗回帰: b0 を t =>大で推定、τi をRidge/LASSOで推定収束判定条件 S2 < 10-3, max iter=300

## Slide 12
decay.py: mode = fit : Fitting cycle #2
初期値 収束値 精確値
b0 0.29 0.30000 0.3
τ1 0.08 0.05 0.05
τ2 0.22 0.2 0.2
τ3 0.6 0.5 0.5
S2 = 1.2e-10
#1の収束値を初期値にして再計算。収束判定条件 S2 < 10-5, max iter=1300