## Slide 1
コンボリューション

## Slide 2: Convolution (畳み込み)
Observed peak has a finite width originating from apparatus function g(x)
Even if the intrinsic peak has zero width (delta function δ(x))
試料本来のデータは線幅ゼロ (δ関数) でも、 測定値は装置関数 g(x) の広がりを持つ
For a real case a sample has an intrinsic peak f(x), the observed peak will be a convolution of f(x) and apparatus function g(x), f*(x).
試料本来のデータは f(x) でも、測定されるのは 装置関数 g(x) の畳み込みをした f*(x)
 (x)
f(x)

## Slide 3: Convolution: Matrix representation (行列表示)
南茂夫 編著、科学計測のための波形データ処理、CQ出版 (1986年)
Observed signal
Intrinsic signal
Apparatus function
Very often, matrix is a band matrix with maxima at diagonal (行列は対角要素に最大値を持つ帯行列になることが多い)

## Slide 4: Smoothing by convolution (smearing) 畳み込みによる平滑化 (ぼかし)
Density of state (DOS) function calculated by density functional theory 密度汎関数計算で得たa-InGaZnO4の状態密度
窓関数: G(E) = exp(–[(E – E0)/w]2) (w = 0.05 eV)
・ Spikyなデータでも、スパイク間隔より
大きな w を選ぶことで平滑化できる
・ w だけバンド端の見積もりに誤差が
生じる

## Slide 5
実行結果
w=0.05
w=0.3
wを大きくすると、バンド端エネルギーの見積もりがずれることに注意