## Slide 1
次世代ディスプレイやiPad3は 「ガラス半導体」で動く
東京工業大学 応用セラミックス研究所 神谷利夫
透明で曲がる 酸化物トランジスタ
70”液晶TV 38402160
(SEC, FPDI2010)
37”液晶TV 19201080 (AUO, TAOS2010)
19”有機EL TV 960540 (SMD, FPDI2009)

## Slide 2: 参考図書： 透明金属が拓く脅威の世界
第１章 プロローグ：材料研究が持つ可能性
第２章 透明金属の用途
第３章 透明ってどういうこと？ 金属と絶縁体の違いは何？
第４章 電気を流すもの、流さないもの
第５章 色と電気伝導度の関係
第６章 新しい透明金属と応用
第７章 ガラスが高性能の 透明トランジスタに変身
第８章 セメントを透明な半導体、 さらに金属に変身させる
第９章 エピローグ：材料科学への誘い

## Slide 3: タブレット、スマートフォンの時代に
2010/1/28
Apple, Steve Jobs: iPad発表
YOUTUBE http://d.hatena.ne.jp/video/youtube/OBhYxj2SvRI
AppleがiPadを発表 ―目玉はiBooks、価格は$500から$830
http://jp.techcrunch.com/archives/ 0100127ipad-ibooks-500/

## Slide 4: iPad3へ酸化物トランジスタを使う予定
Tech On! http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20110822/196371/#

## Slide 5
Tech On! http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20110822/196371/#
TFT (トランジスタ) にIGZO
IGZO: InGaZnO4 アモルファス酸化物半導体
iPad3へ酸化物トランジスタを使う予定

## Slide 6: 講演の内容
酸化物トランジスタ アモルファス酸化物半導体： 新しい半導体材料
現在のアモルファスシリコンを置き換える性能
アモルファス ＝ 「結晶ではない」 結晶ではない酸化物 ＝ 「ガラス」 ＝＞ 「ガラス半導体」
・ 平面TVはどのようにして動くのか
・ なぜアモルファス半導体が大事なのか
・ なぜ 「ガラス」 は半導体にならないと 信じられていたのか
・ なぜ 「ガラス半導体」 が実現したか
・ 「ガラス半導体」 で世の中がどう変わるのか

## Slide 7: トランジスタ 電気でオン・オフを切り替えるスイッチ
1Tr1C DRAM
ワード線(書込)
データ(ビット)線 (書込, 破壊読出し)
C (メモリーノード)
Tr (スイッチング)
スイッチ
スイッチ

## Slide 8: トランジスタで コンピュータを作ることができる
メモリー回路
ワード線(書込)
データ(ビット)線 (書込, 破壊読出し)
C (メモリーノード)
Tr (スイッチング)
トランジスタ
ゲート電圧
トランジスタ

## Slide 9: 結晶とアモルファス
結晶
アモルファス
O
In
Zn,Ga
Notes: 9
9

## Slide 10: 単結晶、多結晶、アモルファス
http://www.kyocera.co.jp/inamori/library/2_11.html
http://www.gintechenergy.com/jp/index.php/products/douro-series/douro-monocrystalline-silicon-solar-cell
http://plaza.rakuten.co.jp/breadvan/2005
http://www.alibaba.co.jp/pdetail-free/5053167.htm
単結晶シリコン太陽電池
多結晶シリコン太陽電池
INC-SOLAR AG 出典：「(株)カネカのアモルファスシリコン太陽電池」海外カタログ
アモルファスシリコン 太陽電池
http://semicon.jeita.or.jp/exposition/topics_03.html

## Slide 11: ほとんどの電子デバイスは シリコンやGaN半導体を使って作られている
ダイオード トランジスタ (CPU, メモリーetc.)
発光素子
光センサー
太陽電池

## Slide 12: コンピュータは単結晶シリコンで作る
インテル Core i7 http://www.pcgameshardware.de/aid,638219/Faszination-CPU-Wallpaper-Die-Shots-und-Wafer-von-Intel-CPUs-Update-Sandy-Bridge/Wallpaper/Download/ bildergalerie/?iid=1435859
直径30cm

## Slide 13: シリコン技術の限界
株式会社 新陽 http://www.sinyo.jp/prod.html
リーク電流が大きい (消費電力、発熱)
発光素子 (LED) が作れない
高温、高パワーで使えない
光を通さない (不透明、灰銀色／黄色)
新材料？
酸化物で何ができるか

## Slide 14: 酸化物はどこに？
化学I、数件出版、平成14年3月検定

## Slide 15: 宝石の多くも酸化物
人工宝石 中央: ルビー 周囲：ルビー5個 エメラルド2個 擬似ダイアモンド3個
人工宝石 C ダイアモンド: 無色透明 Be3Al2Si6O18 (緑柱石, beryl) エメラルド： 海緑色 アクアマリン： 淡青色 Al2O3 ルビー: Cr3+ 0.01~3mol% 赤色（紅玉）
サファイア: 無色透明、他（鋼玉）
SiO2・nH2O オパール: 蛋白石、蛋白光
人造宝石
ZrO2
キュービックジルコニア
The Magic of Ceramics, D.W. Richerson, The Am. Ceram. Soc., 2000

## Slide 16: 酸化物はどこに？
電気炉 炉心管 酸化アルミニウム
ガラス
アモルファスSiO2
るつぼ
酸化アルミニウム
ビーカー
ガラス
アクリル
アクリル
耐火煉瓦
ムライト？

## Slide 17: 原料は同じ (アルミの例)
ニューセラミックス、 坂野久夫著、パワー社
粉末
単結晶酸化アルミニウム
人工宝石 中央: ルビー 周囲：ルビー5個 エメラルド2個 擬似ダイアモンド3個
The Magic of Ceramics, D.W. Richerson, The Am. Ceram. Soc., 2000
“SAPPAL”透光性アルミナ (高圧ナトリウムランプ)
東芝セラミックス http://www.tocera.co.jp/ja/products/semicon/sapphal.html
焼結体 (細かい単結晶の塊)

## Slide 18: 原料は同じ (シリコンの例)
株式会社 新陽 http://www.sinyo.jp/prod.html
株式会社 新陽 http://www.sinyo.jp/prod.html
シリコン (Si)
インテル博物館
コンピュータ(CPU,メモリー)
窓ガラス、食器、装飾品
+ 酸素(O2)
= ガラス (SiO2)
光ファイバー (深紫外光ファイバー)
昭和電線電纜株式会社

## Slide 19: 電気を流す酸化物： 透明酸化物導電体(TCO)
産総研, メガソーラータウン
三菱重工 a-Si:H
Sharp
平面ディスプレイ
タッチパネル
薄膜太陽電池
東急電鉄, すずかけ台駅

## Slide 20: 酸化物の特徴は?
セラミックス: セメント、ガラス、茶碗
脆い
電気を流さない
構造材料としてしか使えない

## Slide 21: 酸化物の特徴は?
脆い 曲がる酸化物はたくさんある
電気を流さない 電気を流す酸化物はたくさんある バンドギャップが大きいことは悪いことばかりではない
構造材料としてしか使えない 使い方によってはSiよりも優れた 半導体デバイスを作れる

## Slide 22: 酸化物の特徴は?
2. 構成元素が多彩で選択肢が多い
エレクトロニクス技術の常識では欠点
環境にやさしい、複雑で高度な機能
3. 結晶構造が多彩で面白い
自然にナノ構造ができる
4. 強いイオン性
1. 透明 (バンドギャップが多い)
電気絶縁体

## Slide 23: ブレークスルーへ： 逆張りの発想
室温でも動く半導体デバイス アモルファス中でも大きい電子移動度
3. 多彩な結晶構造を積極的に利用
不安定な電子、正孔を安定化
4. 強いイオン性によって何が得られるか？
1. バンドギャップが大きい
絶縁体に電流を流せる電極になる
2. 顧みられることのなかった材料
イオン性半導体、アモルファス酸化物

## Slide 24: 普通の半導体は単純な構造をしている
シリコン
砒化ガリウム (GaAs) 窒化ガリウム (GaN)

## Slide 25: 酸化物には面白い構造のものがたくさん
(Si,Al)O4
Zn
ゼオライト
R
O,F
WO3
ナノポーラス結晶 C12A7
O
Al
Ca
RMO3(ZnO)m
LnTMAX
La

## Slide 26: 透明ディスプレイの実例
Time Machine, 2002, Dreamworks
Minority Report, 2002, 20Century Fox
F/A-18C ホーネット Wikipedia, Japanese http://ja.wikipedia.org/
透明窓ディスプレイ
ヘッドアップディスプレイ
Defi-Link VSD CONCEPT 日本精機 http://www.nippon-seiki.co.jp/defi/
映画の中の透明ディスプレイ

## Slide 27: 透明液晶ディスプレイ (タッチパネル内蔵)
46型液晶 透過率 ~6%
サムソンLCD（韓国） SID2010
2011年3月から22型の 量産を開始

## Slide 28: 透明有機ELディスプレイ
透過率 30%
透明電極を使用
多結晶シリコン TFT
LGディスプレイ（韓国） FPD International 2010

## Slide 29: 透明有機ELを使ったノートPC
透過率 38%
多結晶シリコン TFT
サムソンモバイルディスプレイ（韓国） SID2010

## Slide 30: iPad3へ酸化物トランジスタを使う予定
Tech On! http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20110822/196371/#

## Slide 31: なぜ酸化物トランジスタが必要とされるのか？
ディスプレイの解像度

## Slide 32: ジョルジュ・スーラ グランド・ジャット島の日曜日の午後

## Slide 33: 液晶TVを拡大すると・・・
トランジスタ
トランジスタ
白色
青色
緑色

## Slide 34: 液晶TVの構造
バックライト
電源
偏光板
カラー フィルター
スイッチR （トランジスタ)
⑦
透明導電体 In2O3:Sn (ITO)
偏光板
液晶
glass
トランジスタ (a-Si)
S
D
Gate
性能は低い
シャープ http://www.sharp.co.jp/corporate/rd/28/28-3-2a.html
RGB (赤・緑・青) ピクセル
Notes: 34

## Slide 35: 薄膜トランジスタの構造と動作
半導体 (~30 nm)
n+ Si
ソース 電極
ドレイン電極
SiO2 (~150 nm)
ゲート電極
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ゲート電圧で 電流が10桁も変わる！！

## Slide 36: なぜ結晶よりアモルファスが良いのか？
結晶 ・高性能 ・単結晶は大きくできない・高価 ・多結晶は低性能、不透明
アモルファス ・均一性が高い ・ガラス基板が使える ・大面積で作れる ・性能は低い？？？

## Slide 37: 単結晶シリコンは~30cm程度
インテル Core i7 http://www.pcgameshardware.de/aid,638219/Faszination-CPU-Wallpaper-Die-Shots-und-Wafer-von-Intel-CPUs-Update-Sandy-Bridge/Wallpaper/Download/ bildergalerie/?iid=1435859
直径30cm
i7 (トランジスタ数 9億9500万個)
ダイサイズ216mm2

## Slide 38: 薄膜太陽電池 は 1 m 以上
a-Si:H 三菱重工業のアモルファスシリコン太陽電池
薄膜太陽電池用ガラス基板
2011~2012年: 1.42 m2
2013~2014年: 1.44 m2
産業技術総合研究所のメガソーラタウン

## Slide 39: 液晶TVは 2 m 以上のガラスに作る
アルバック
日鉱金属
第8世代 (2.12.40 m2)

## Slide 40: 液晶TV用ガラスサイズはどんどん大きくなる
G10 2.883.13
G8.5 2.202.50
G8 2.162.46
G7 1.872.2
G6 1.501.85
G5 1.101.30
G4 0.730.92
G1 0.300.40
G11 3.003.32 m2
G7.5 1.952.25
G3.5 0.680.88
G3 0.550.65
G2 0.370.47

## Slide 41: なぜ大型ガラス基板を使う？
第3世代: 550650
12.1型6面取り
第5世代: 1000  1200 40型2面取り
第6世代: 1500  1800
40型3面取り
テレビに使用開始したころ
第7世代: 1870  2200
40型6面取り
第10世代 ガラス基板 2.88 m  3.13 m
72型
156 cm  96 cm

## Slide 42: 太陽電池や液晶の値段は？
単結晶シリコン: Intel Core i7 (トランジスタ数 9億9500万個)
200個/枚  3万円 = 600万円/直径30 cm
太陽電池
250万円/(4kWシステム,20m2)  (1/3) (パネルの比率) = 4万円/(パネル m2)
液晶TV (トランジスタ数600万個)
TV: 3万円/30型 = 3万円/0.05m2 = 60万円/m2
パネル: 5千円/30型 = 5千円/0.05m2 = 10万円/m2
2011/10現在、32型TVで安いものは４万円弱
また、液晶TVの60~70%が液晶パネルコストとのWeb書き込みあり

## Slide 43: 液晶TVが大型化するとシリコンは使えない
100
80
90
ディスプレイサイズ (インチ)
120
動作速度 (Hz)
MoAlMo
MoAlMo
a-Si
Glass
現在の a-Si トランジスタ
60
70
動作限界
60
70
100
80
90
60
120
移動度 = 1
Cu
Cu
GIZO
Glass
高性能トランジスタ
ディスプレイサイズ (インチ)
動作速度 (Hz)
移動度 = 3
移動度 = 0.5
出典: Jang Yeon Kwon (SAIT), IDW 2007

## Slide 44: 透明･フレキシブル･高性能トランジスタ
ドレイン電流 IDS (mA)
ドレイン電流 IDS (A)
ゲート電圧VGS (V)
ドレイン電圧VDS (V)
移動度 8.3 cm2/Vs
曲げた後
移動度 7 cm2/Vs
曲げる前
ドレイン電流 IDS (mA)
ドレイン電圧VDS (V)
ゲート電圧VGS (V)
ドレイン電流 IDS (A)
PLD, L / W = 50 mm / 200 mm

## Slide 45: 酸化物トランジスタは100倍の電流を流せる
VGS (V)
VDS (V)
VGS=0–15V
IDS (A)
10-14
10-12
10-10
10-8
10-6
10-4
VDS (V)
IDS (A)
VGS=2–20V
VDS=10V
VGS (V)
IDS (A)
IDS (A)
VDS=2,4,6,8,10V
a-IGZO: Top-contact, bottom gate 40nm-thick a-IGZO / 150nm-thick SiO2 / c-Si, W/L = 300/50 (m) a-Si:H : Inverted staggered 200nm-thick a-Si:H / 200nm-thick SiNx, W/L = 28/6 (m)
Kamiya et al., Sci. Technol. Adv. Mater. (2010) in print
a-IGZO
a-Si:H

## Slide 46: アモルファス酸化物半導体の特長
 |  | アモルファス酸化物 | 結晶酸化物 | アモルファスシリコン | 低温多結晶シリコン | 有機半導体
成長温度 | 室温 | ◎ | ○ | △ | △ (ドーパント活性化が高温） | ◎
 | <200oC | ◎ | ○ | ○ | △(ドーパント活性化が高温） | ◎
 | <400oC | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×
性能 (移動度) |  | ○10~30cm2/Vs | △2~27(?)cm2/Vs | ×1cm2/Vs | ◎>100cm2/Vs | ×1cm2/Vs
特性均一性 |  | ◎ | ×(?) | ◎ | × | ？
長期安定性 |  | ◎（現状ではアニールが必要) | ？ | × | ◎ | ×
作製コスト |  | ○ | ○ | △ | × | ○(◎)
フレキシブル化 |  | プラスチック上へ直接作製可能 | プラスチックOK | プラスチックOK | 転写法が主流 | プラスチックOK
開発状況 |  | ・有機ELテレビの動画デモ(LG) ・フレキシブル電子ペーパー、カラー電子ペーパーの試作(凸版印刷) ・5段リング共振器で410kHz発振を実証(キャノン) ・複数企業により長期安定性が実証される | ・カシオ、高知工科大により液晶TVが試作 | ・液晶テレビで実用化、現在の主流 ・複数企業により有機ELディスプレイが試作 | ・小型(<20“)ディスプレイで実用化 ・ソニーが11“有機ELテレビの年内量産をアナウンス | ・複数企業が試作品をデモ

## Slide 47
一番大きい酸化物トランジスタ 液晶TV
サムソン電子, FPD International2010
70型, 240Hz, UD(3,8402,160RGB) + 3D

## Slide 48: フレキシブル太陽電池・ディスプレイ
Y. Hamakawa: Recent advances in amorphous and microcrystallie silicon basis devices for optoelectronic applications; Applied Surface Science 142 (1999) 215.
フレキシブル有機EL ソニー
「着れる」有機EL パイオニア
ディスプレイ
太陽電池

## Slide 49: 酸化物も曲がる
http://www.idemitsu.co.jp/moconet/archives/spot/gangu/line2.html
長崎ポッペン
http://www.japan-fc.co.jp/products/pro_4.html
セラフレックス (ZrO2) (日本ファインセラミックス)
ガラスファイバー
曲がっている液晶ディスプレイ (セイコーエプソン)
単結晶サファイア (京セラ)

## Slide 50: 曲がるガラス
2009/10/29
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20091029/177081/
Green Device 2009 (10/28-30, パシフィコ横浜)
厚さ100 m, 長さ400 m, 無アルカリガラス
日本電気硝子

## Slide 51: 曲がる電子ペーパー
厚さ: 320 mm
重さ: 7.7 g

## Slide 52: 酸化物トランジスタを使ったﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
透明・フレキシブルTFT (東工大, 2004年11月)
フレキシブル白黒電子ペーパー 2”, 8060, 50ppi (2005) 2”, VGA, 400ppi (2009) (凸版印刷)
フレキシブル有機EL 3.5”, 176220 QCIF* (LG電子,2007)
フレキシブル有機EL 6.5”, 160272 (WQVGA, 85ppi)
(SMD, SID2010/APL2009)
フレキシブル集積回路
310 kHz (Taiwan Natl Univ, SID2008)

## Slide 53: 実用化された有機ELディスプレイ
ソニー 11型 TV (XEL-1) (2007/12/1 – 2010/2/16) 25型､ 17型 (専門家向け) (2011/2/16発表)
サムソン電子 Galaxy S SC-02B (2010) Galaxy S II SC-02C (2011) 4.3型
LGディスプレイ: 15型 TV (2009)

## Slide 54: 発光ダイオード (単結晶に作る)
東芝
黄
5000mcd
20mA
1.9V
豊田合成
青
570mcd
20mA
3.5V
東芝
橙
10000mcd
20mA
2.1V
東芝
赤
5000mcd
20mA
1.9V
豊田合成
緑
5600mcd
20mA
3.6V
日亜化学
白
5600mcd
20mA
3.6V
豊田合成
青緑（信号機)
1530mcd
30mA
3.3V

## Slide 55: 有機ELの駆動方法
電極
有機 半導体
電極
ガラス
トランジスタ
酸素ゲッター
保護層
トランジスタ
平坦化層
不活性ガス
電極
電極
有機半導体
トランジスタ回路
ガラス
Notes: 55
9
11
9

## Slide 56: 有機ELの構造と動作原理
ITO
HIL
HTL
ETL
EIL
EML
Al
Exciton
正孔注入電極 (ITO)
+
ガラス基板
正孔注入層 (HIL)
正孔輸送層 (HTL)
発光層 (EML)
電子輸送層 (ETL)
電子注入層 (EIL)
電子注入電極
電子と正孔をぶつけると光が出る
金属

## Slide 57: 有機ELの問題
Jae Kyeong Jeong et al., Inha Univ, IMID2009, 50-3
発光強度 実効電圧の 自乗 (V - Vth)2 に比例
閾値電圧 Vth が 0.1 V ばらつくと
発光強度が 16 % 変わる

## Slide 58: トランジスタに要求される特性
電子ペーパー 低温、低コスト作製 性能は重要ではない リーク電流も重要ではない: E-Ink自身がメモリー機能を持つ
2. 液晶ディスプレイ 適度に低い作製温度 (~300oC), 低コスト 性能は重要ではない アモルファスシリコン、有機 トランジスタも使える リーク電流は低い方がいい 3’. 巨大／高速 (480 Hz) / 非メガネ 3D LCD 高い性能が必要 3. 有機ELディスプレイ 高い性能、非常に高い安定性 が必要 4. フレキシブルディスプレイ
低温 (<< 200oC) で作製, 曲げても動作する
松枝博士 (AUO) 資料より

## Slide 59: 最新の酸化物トランジスタ TV
19” 有機EL, 960540 (Samsung Mobile Display, FPDI2009)
37”液晶, FHD (AUO, TAOS2010)
70” 3D液晶, UD 38402160 (Samsung SEC, FPDI2010)
Notes: そのようなことで、さまざまなディスプレイメーカーが開発を進めており、これまでに、１９インチの有機ELディスプレイや３７インチの液晶ディスプレイが試作されています。
昨年１１月には、Samsung電子が、７０インチで、超高解像度の３次元液晶テレビを報告しています。

## Slide 60: 酸化物トランジスタ： その他の特長
1.5 V の低電圧でも動作 1 nA (10億分の1アンペア) で RFID タグ を動作 日立製作所
動作電圧・リーク電流が少ない トランジスタが小さい 低消費電力 (現在の液晶TVの2/3) シャープ
リーク電流が少ない 表示画面を保持するのに電力を使わない 電子ペーパー (低電力) と液晶 (動画) の 両方のモードで動作 半導体エネルギー研究所

## Slide 61: 私の研究のアプローチと目的
(1) 低温形成技術 低温アニール、薄膜成長制御
(2) 高性能化技術 微細化、新組成材料
(3) CMOS回路技術 － P型TFTの開発 Cu2O TFT、新材料探索
61 /10
解決の方法: 新しい半導体材料
室温でも製作できる (プラスチックも使える)
移動度が高い (>10cm2/Vs)
オフ電流が非常に低い “電子ペーパー ＋ LCD” の特長をもった 電子ブック・タブレット端末
透明: 景観に溶け込んだ透明ディスプレイ
アモルファス酸化物半導体 (AOS)
研究の目的
アモルファス酸化物半導体の
6.5” 有機EL (三星)
19” 有機EL (三星)
これまで試作された AOSディスプレイ
37”液晶TV (AUO)

## Slide 62
酸化物トランジスタが作る新しい情報端末
Movie: http://www.khlab.msl.titech.ac.jp/

## Slide 63
http://www.khlab.msl.titech.ac.jp/

## Slide 64: おわり

## Slide 65: 電界効果トランジスタ(FET)の基本動作
トランジスタの基本機能 1. 増幅機能 ゲート電圧に電流が比例する領域を利用 2. スイッチ機能 ゲート電圧による大きな電流の変調を利用
Vgs
Ids
リーク電流: 消費電力
Off状態
動作点: 駆動電圧
On電流: 動作速度
On状態
Vgs=0Vで
On状態: ノーマリーオン Off状態: ノーマリーオフ
絶縁層
ドレインVds
ｹﾞｰﾄ Vgs
ソース
キャリア
Ids
1Tr1C DRAM
ワード線(書込)
データ(ビット)線 (書込, 破壊読出し)
C (メモリーノード)
Tr (スイッチング)
半導体

## Slide 66: シリコンウェハー
http://semicon.jeita.or.jp/exposition/topics_03.html
http://www.sumcosi.com/products/next_generation/large_diameter.html

## Slide 67: Sony Master OLED displays
BVM-E170(\1,312,500,17”)
BVM-E250(\2,415,000,25”)
PVM-740(\365,400,7.4”)
PVM-1741(\417,900,17”)
PVM-2541(\627,900,25”)

## Slide 68
http://www.afdinc.jp/osproduct.htm

## Slide 69: 酸化物TFTの歴史
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
1968 ZnO FET
(gm=10mhos)
1996 Epi-SnO2:Sb
(eff ~1 cm2/Vs)
2004/11 AOS TFT
2003 poly-ZnO TFT rush
2005/12 Flexible B/W E-Paper
2005 LCD panel (Casio)
2006 AMOLED panel (ETRI)
2006/12 Color E-Paper AMOLED panel (LG)
2007/8 AMOLED panel (Samsung) Flexible OLED(LG)
1961 CdS TFT
~1964
poly-SnO2 FET
poly-In2O3 FET (gm=0.3mhos)
1951
pn JFET
1960
Si MOSFET
1979 a-Si:H TFT
Commercialization
AOS TFTは2004年から: a-Si:H, ZnO TFT&LCD技術を継承
1975 a-Si:H
1983 5“ B/W LCD
1985 10” Color LCD
1995 AOS
2008/1 AMLCD panel (Samsung)
高温超伝導
酸化物エレクトロニクス(ZnO)
アモルファス酸化物導電体
酸化物TFT revival
1948
W. Shockley
Notes: 69

## Slide 70
Positive Vth shift in a-IGZO TFT (No bending)
Positive Vth shift were also observed by electrical stress.
TFT parameters
Transfer curves

## Slide 71: Acer GD245HQ (1920x1080, Windows res 1680x1050)

## Slide 72: 電界効果トランジスタ(FET)の基本動作
トランジスタの基本機能 1. 増幅機能 ゲート電圧に電流が比例する領域を利用 2. スイッチ機能 ゲート電圧による大きな電流の変調を利用
Vgs
Ids
リーク電流: 消費電力
Off状態
動作点: 駆動電圧
On電流: 動作速度
On状態
絶縁層
ドレインVds
ｹﾞｰﾄ Vgs
ソース
キャリア
Ids
1Tr1C DRAM
ワード線(書込)
データ(ビット)線 (書込, 破壊読出し)
C (メモリーノード)
Tr (スイッチング)
半導体

## Slide 73: 平面型電界効果型トランジスタの構造
n+ c-Si contact
p- c-Si
n channel
Substrate bias
絶縁性基板(ガラスなど)
n+ a-Si:H contact
i a-Si:H
n+ poly-Si contact
絶縁性基板(ガラスなど)
i poly-Si
n- oxide semiconductor
絶縁性基板(ガラスなど)
metal contact
n-ch MOS FET
n-ch a-Si:H TFT
n-ch LDD LTPS TFT
n-ch oxide TFT

## Slide 74: アクティブマトリックス型FPDの構造
液晶・PDP・有機EL徹底比較、岩井善弘、越石健司著、工業調査会、2004
薄膜トランジスタ
シャープ http://www.sharp.co.jp/corporate/rd/28/28-3-2a.html

## Slide 75
(現在）
(未来）
図７－１ ディスプレイの現在と予想される未来。 プラスチックをつかった薄くて軽く、
そして曲げられるようになる。
大。
紙のような
情報ディスプレイ
大型で湾曲した
映像ディスプレイ
ニュートン2005.9月号
を元にした

## Slide 76: a-IGZO LCDの量産開始
2011/4/24 http://www.asahi.com/business/update/0421/OSK201104210158.html http://www.sharp.co.jp/corporate/news/110421-b.html
今年内に中小型液晶の量産開始 (~105 ガラス/月)
亀山第二工場、第8世代
10” FWXGA液晶で消費電力 ~2/3
>300ppi: CG poly-Si TFT

## Slide 77: iPad3へ搭載予定
2011/8/23 Tech On! http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20110822/196371/#
AppleがiPad3に 9.7” 20481536 (264 ppi) IPS液晶を採用予定 a-IGZO TFT駆動
シャープ、サムソン電子、ＬＧディスプレイが供給予定
シャープ: 第8世代ガラス (~130パネル) 12月からサンプル出荷、2012年第一四半期に量産出荷
c.f. iPhone4: 640 × 960 at 326 ppi

## Slide 78: iPad3へ酸化物トランジスタを使う予定
2011/8/23 Tech On! http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20110822/196371/#
AppleがiPad3に 9.7” 20481536 (264 ppi) IPS液晶を採用予定 a-IGZO TFT駆動
シャープ、サムソン電子、ＬＧディスプレイが供給予定
シャープ: 第8世代ガラス (~130パネル) 12月からサンプル出荷、2012年第一四半期に量産出荷
c.f. iPhone4: 640 × 960 at 326 ppi
2010/1/28
Ａｐｐｌｅ， Ｓｔｅｖｅ Ｊｏｂｓ iPad発表
YOUTUBE http://d.hatena.ne.jp/video/youtube/OBhYxj2SvRI
AppleがiPadを発表―目玉はiBooks、価格は$500から$830
http://jp.techcrunch.com/archives/0100127ipad-ibooks-500/

## Slide 79: iPad2/iPod Touch

## Slide 80: アモルファス酸化物半導体(AOS)の特徴
1. 室温で作製した膜、デバイスが半導体として機能する a-Si:Hのように欠陥のパッシベーションが必要ない
2. アモルファス半導体なのに電子移動度が>10cm2/Vsと高い a-Si:Hの電子移動度は<1cm2/Vs
3. 局所均一性が高い(?) 多結晶半導体に対するアドバンテージ
4. 透明 酸化物ならではの特徴 ふさわしいアプリケーションをみつけられるか
デバイスの報告例
・フレキシブル白黒電子ペーパー (凸版印刷) ・フロント駆動型カラー電子ペーパー (凸版印刷) ・アクティブマトリックス型有機ELディスプレイ (LG, Samsung), LCD (Samsung) ・リング共振器 (5段，410kHz発振)

## Slide 81: 有機EL駆動TFTに必要とされる特性
高電流駆動能 (飽和移動度): > 5 cm2/Vs (>10 cm2/Vs)
低駆動電圧 (低Vth, 小S) (S < 0.1 V/dec)
高速動作 (AC駆動, 履歴): 数十 kHz (410 kHz w/ 5段RO)
局所均一性 (local: Vth,u~2%, global ~5%, TAOS2010)
長期間安定性 (Vth < 0.3V, 10時間)
低温プロセス: < 300oC, 室温 ~ 150oC (室温 ~ 600oC)
大面積プロセス整合性 (37” FPD – 82×46cm2基板)
a-InGaZnO4 TFT
sat~8 cm2/Vs
S = =0.12 V/dec
Vth~0.4 V
Voperation < 5 V
Notes: 81

## Slide 82: 電気伝導度とバンドギャップ

## Slide 83: Carrier transport paths and properties : Comparison
Electron mobility ~1 cm2(Vs)-1
Transport mechanism Hopping
Hall voltage signal Sign anomaly
Oxide
Si
Directive sp3 orbital Localized states
Spherical s orbitals
>20 cm2(Vs)-1
degenerate conduction possible
Normal signal
Notes: 83

## Slide 84: OLED 駆動方法
(a) PM (Passive Matrix)
(b) AM (Active Matrix)
Structure and Driving Method
Current Source Element
Addressing Element
Notes: 84
9
11
9

## Slide 85
30フレーム/秒
1秒間に30枚の絵が描かれている（1/60秒で半分ずつ）
NTSC(日本/北米)では60Hzで動画像を
インターレース(飛び越し走査)で転送
1
3
5
2
4
6
奇数フィールド 1/60秒
NTSC 525/2ライン (HD 1080/2ライン)
フラットパネルディスプレイの基本駆動方法
偶数フィールド 1/60秒
NTSC 525/2ライン (HD 1080/2ライン)

## Slide 86
フラットパネルディスプレイの画素構造
Pixel
画素はR,G,B三原色の
ドットで構成
画素はR,G,Bのそれぞれの輝度を
制御してフルカラー表示できる
FPD 画面
ドットマトリクスディスプレイ
Dot Matrix Display
画素

## Slide 87
※液晶はグレイスケールシャッターとして機能
液晶
白色バックライト
カラーフィルタ
透明電極
偏光板
偏光板
AC電圧
R
G
B
液晶ディスプレイの構造
5µm程度
±5V程度
LCD: Liquid Crystal Display

## Slide 88
偏光子
（偏光板）
自然光
直線偏光
偏光（polarization）: 電場および磁場が特定の方向にしか振動していない光
直線偏光:電場（および磁場）の振動方向が一定である。
通常は電場の向きを直線偏光の向きと呼ぶ。
偏光子：透過軸方向の直線偏光のみを透過させる。
偏光板：偏光子からなるフィルムや板。偏光フィルタとも呼ぶ。
透過軸
偏光子（偏光板）と直線偏光

## Slide 89
アクティブマトリクス型LCD
TFT (Thin Film Transistor) 等のスイッチング素子をガラス基板上に画素数分配置。書き込んだ電圧は液晶の容量や保持容量（上図では省略）に蓄積されるため、総ての画素に理想的な電圧を印加できる。
大型高精細化にも適しており、テレビやPC、携帯電話のメインディスプレイ等幅広く用いられている。

## Slide 90
カソード電極
アノード電極
有機EL（多層薄膜）
封止基板
DC電流
充填剤または
乾燥した空気
R
G
B
※有機ELは三原色輝度変調光源として機能
（最も単純な構造のフルカラーディスプレイ）
有機ELディスプレイのデバイス構造

## Slide 91
カソード電極
アノード電極
DC電流
ガラス基板（バックプレーン）
電子輸送層
発光層
正孔輸送層
正孔注入層
光
約200nm
有機EL素子のデバイス構造

## Slide 92
１） 大面積TFT基板製造技術
→ LTPSではGen4(73cmx92cm)基板が限界
→ a-Si TFT並の低コスト、TFT信頼性確保
２） 有機ELパターニング技術(RGB塗り分け)
→ CF並の低コスト、構造単純化と材料費削減
３） 有機ELディスプレイ駆動技術
→ TFT素子特性ムラ補償、焼き付き補償
有機ELディスプレイ大型化／低コスト化の課題